## Slide 1: Subcamada de Controle de Acesso ao Meio

## Slide 2: Sumário
Alocação de canais
Protocolos de múltiplo acesso
Redes Ethernet
LANs sem fio
Redes sem fio banda larga
Bluetooth
Comutação na camada de enlace

## Slide 3: Camada de Enlace
As funções que podem ser atribuídas aos protocolos da camada de enlace são
  Enquadramento
  Controle de Erros
  Controle de fluxo
Com exceção do enquadramento, todas essas outras funções estão presentes em protocolos de camadas superiores

## Slide 4: Camada de Enlace
No modelo OSI não foi previsto inicialmente a utilização de meios físicos compartilhados (redes de difusão ou broadcast)
  A solução foi adicionar uma subcamada – a subcamada de Controle de Acesso ao Meio (MAC)
A subcamada MAC é responsável pela arbitragem do meio

## Slide 5: Alocação de Canais
Alocação estática de canais
  FDM tradicionalmente
  Espectro dividido em N partes
    R/N para cada
  Problemas
    Impossibilidade de usar o serviço se mais que N usuários pretendem fazê-lo
    Subutilização para um número menor que N
    Tráfego ocorre geralmente em rajadas em redes de computadores
  Não é adequada para redes locais

## Slide 6: Alocação de Canais
Alocação dinâmica
  A estação que está transmitindo utiliza toda a banda
  O modelo consiste em N estações independentes
  O canal é único
  Podem ocorrer colisões (transmissão simultânea)
    Estações podem detectar colisões

## Slide 7: Alocação de Canais
Alocação dinâmica
  A transmissão pode ocorrer em tempo contínuo ou segmentado (slotted)
    No tempo segmentado há um relógio mestre que sincroniza todas as estações
  Detecção de portadora (carrier sense)
    Se houver, a estação é capaz de determinar se o meio de transmissão está sendo usado no momento

## Slide 8: Protocolos de Múltiplo Acesso
ALOHA
Protocolos CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
Protocolos livres de colisão
Protocolos de disputa limitada
Protocolos para LANs sem fio

## Slide 9: ALOHA Puro
Usuários transmitem sempre que possuem dados
Um transmissor pode detectar colisões
Retransmissão ocorre após um período de tempo aleatório
Problemas
  Baixa eficiência (18% dos quadros são transmitidos corretamente no melhor caso)

## Slide 10: ALOHA Puro
Quadros são transmitidos em instantes de tempo arbitrários

## Slide 11: ALOHA Puro
Período de vulnerabilidade para o quadro sombreado

## Slide 12: Slotted ALOHA
Necessidade de melhorar o desempenho de um sistema ALOHA
Estações só podem transmitir em instantes de tempo específicos
  Necessário um relógio mestre
Desempenho é o dobro do ALOHA puro (37%)

## Slide 13: ALOHA
Throughput versus tráfego ofertado (G = tentativas de transmissão)

## Slide 14: Protocolos CSMA
A detecção de transmissões em andamento permite melhorar o desempenho em relação aos sistemas ALOHA
  Estações só transmitem se o meio parecer livre
Tipos
  CSMA 1-persistente
  CSMA não persistente
  CSMA p-persistente

## Slide 15: Protocolos CSMA
CSMA 1-persistente
  Se o meio estiver ocupado, a estação espera até que ele fique ocioso
  Quando a estação detecta que o meio está livre, ela transmite o quadro
  Se ocorrer uma colisão, a estação espera um tempo aleatório e começa tudo de novo
  Se o retardo de propagação for grande, a chance de duas ou mais estações detectarem o meio livre aumenta

## Slide 16: Protocolos CSMA
CSMA não persistente
  Se o meio estiver ocupado, a estação aguarda um tempo aleatório para escutar novamente o meio
  Melhor utilização do canal
CSMA p-persistente
  Funciona em canais segmentados
  Se o canal estiver desocupado, a estação transmite com probabilidade p e adia para o próximo slot com probabilidade q=1-q

## Slide 17: Protocolos CSMA
Desempenho de diversos protocolos

## Slide 18: CSMA com Detecção de Colisão
Estações percebem as colisões e abortam suas transmissões
  Melhor utilização da banda
A detecção de colisão é feita através da comparação das características do sinal transmitido com o sinal do meio
  Potência e características espectrais
CSMA/CD é utilizado em redes Ethernet

## Slide 19: CSMA with Collision Detection
CSMA/CD pode estar em um de 3 estados: disputa, transmissão ou inatividade.

## Slide 20: Protocolos Livres de Colisão
Não são muito usados atualmente, mas os conceitos são importantes
Protocolo de mapa de bits
  No período de disputa a estação sinaliza o interesse de transmitir com um bit 1
  Conhecidos como protocolos de reserva
  Desvantagem
    Se uma estação tiver dados para transmitir após a passagem da janela de reserva, ela tem que esperar

## Slide 21: Protocolos Livres de Colisão
Protocolo de mapa de bits

## Slide 22: Protocolos Livres de Colisão
Protocolo de contagem regressiva binária
  Estações ganham prioridade baseadas no seu endereço
  O endereço maior tem a prioridade de transmitir
  Operação OR é realizada, se o resultado for 1, quem tem o bit zero naquela posição perde a disputa

## Slide 23: Protocolos Livres de Colisão
O protocolo de contagem regressiva binária

## Slide 24: Protocolos de LANs sem Fio
Numa LAN sem fio, nem todas as estações estão ao alcance umas das outras
Problema da estação oculta
  Estação C não detecta uma concorrente pelo meio físico A na comunicação com B em razão da distância
Problema da estação exposta
  Estação C detecta uma transmissão entre B e A e conclui que não pode transmitir para D

## Slide 25: Wireless LAN Protocols
Uma LAN sem fio (a) A Transmitindo (b) B Transmitindo.

## Slide 26: Ethernet
Apectos importantes das redes Ethernet (IEEE 802.3)
  Cabeamento
  Codificação Manchester
  Protocolo MAC
  Algoritmo de Recuo Exponencial Binário
  Desempenho
  Ethernet comutada
  Fast Ethernet e Gigabit Ethernet
IEEE 802.2: Controle Lógico de Enlace

## Slide 27: Cabeamento Ethernet
Tipos mais comuns de cabeamento Ethernet

## Slide 28: Cabeamento Ethernet
(a) 10Base5, (b) 10Base2, (c) 10Base-T.

## Slide 29: Cabeamento Ethernet
Topologias de cabos (a) Linear, (b) Em espinha, (c) Árvore, (d) Segmentada.

## Slide 30: Cabeamento Ethernet
(a) Codificação binária, (b) Manchester, (c) Manchester Diferencial.

## Slide 31: Formato do Quadro
Formato dos quadros. (a) DIX Ethernet, (b) IEEE 802.3.

## Slide 32: Formato do Quadro
Preâmbulo
  Seqüência de 7 bytes 10101010 seguido de 10101011
  Onda quadrada (10 MHz) de 6,4 microssegundos para sincronização dos relógios do transmissor e do receptor
Endereços de origem e de destino
  Endereço de 48 bits (endereço MAC)

## Slide 33: Formato do Quadro
Tipo e tamanho
  Valores menores que 1536 (0x600) são interpretados como tamanho enquanto que valores maiores são interpretados como tipo
Dados
  Até 1500 bytes

## Slide 34: Formato do Quadro
Bits de preenchimento
  São usados a fim de garantir que os quadros tenham um tamanho mínimo (64 bytes do endereço de destino ao checksum) necessário para que as colisões sejam detectadas
Checksum
  CRC de 32 bits
  Quadro descartado se um erro for detectado

## Slide 35: Protocolo MAC (CSMA/CD)
Detecção de colisão pode levar até 2τ segundos
Bits de preenchimento são necessários
A colisão de quadros curtos só seria detectada após
a transmissão

## Slide 36: Algoritmo de Recuo Exponencial Binário
Na Ethernet clássica se usa o CSMA/CD 1-persistente
Depois de uma colisão, o tempo é dividido em slots discretos
  512 tempos de bit (51,2 microssegundos) para 10Mbps
Estação escolhe aleatoriamente transmitir entre 0 e 2n slots, sendo n o número de colisões
  n é limitado a 10
  Após 16 colisões desiste-se da transmissão e se declara erro

## Slide 37: Desempenho
Eficiência de uma rede Ethernet em 10 Mbps com slots de tempo de 512-bits

## Slide 38: Ethernet Comutada
As redes Ethernet usavam hubs como concentradores
  Equivalente de um único cabo
  Hubs em cascata se tornavam um problema a medida que o número de estações aumentava
O switch (comutador) encaminha os quadros para a porta apropriada
  O aprendizado das portas é feito automaticamente a partir dos quadros recebidos
  Cada porta do switch é um domínio de colisão independente (CSMA/CD não é necessário em transmissões full-duplex)

## Slide 39: Ethernet Comutada
Exemplo de Ethernet comutada

## Slide 40: Fast Ethernet
Padrão 802.3u aprovado em 1995
Velocidade de 100 Mbps
  Tempo de bit de 10 ns
  Mesmo formato de quadro
  Cabos de par trançado e fibra óptica
  Codificação usada depende do padrão
Switches Ethernet podem operar a 10 ou a 100 Mbps (autonegociação) e o tipo de duplex (half ou full)

## Slide 41: Fast Ethernet
Cabeamento fast Ethernet.

## Slide 42: Gigabit Ethernet
Padrão IEEE 802.3z
  Era para ser o último
  Taxa de 1Gbps
  Compatível com os padrões de 10 e 100Mbps
  Se os computadores forem interconectados por switches o CSMA/CD não é usado
  Com hubs a operação se reduz à Ethernet clássica
    Limitação da distância
  Codificação diferente dependendo do meio físico
  Buffers são necessários pela alta velocidade

## Slide 43: Gigabit Ethernet
(a) Uma Ethernet de duas estações (b) Uma Ethernet com múltiplas estações

## Slide 44: Gigabit Ethernet
Cabeamento Gigabit Ethernet

## Slide 45: Ethernet de 10 Gigabits
Padrões lançados entre 2002 e 2006
Velocidades de 10 Gbps
CSMA/CD não faz parte do projeto
Padrão 10GBase-SR
  Fibra óptica multimodo (0,50 mícron)
  Distância máxima do segmento de até 300m

## Slide 46: Ethernet de 10 Gigabits
Padrão 10GBase-LR
  Fibra óptica monomodo (1,3 mícron)
  Distância máxima do segmento de até 10km
Padrão 10GBase-ER
  Fibra óptica monomodo (1,5 mícron)
  Distância máxima do segmento de até 40km

## Slide 47: Ethernet de 10 Gigabits
Padrão 10GBase-CX4
  4 pares de cabos de cobre twinaxial
  Distância máxima do segmento de até 15m
Padrão 10GBase-T
  4 pares de cabos UTP categoria 6a
  Distância máxima do segmento de até 100m

## Slide 48: Cabo Twinaxial

## Slide 49: LANs sem fio 802.11
Uma LAN sem fio 802.11 pode ser estruturada de duas maneiras
  Modo de infraestrutura (clientes associados a um ponto de acesso)
  Modo ad hoc (não há ponto de acesso)
Os transmissores operam em bandas ISM em potências da ordem de 50 mW
A estrutura dos protocolos 802.11 é semelhante a dos protocolos 802.3
  Camada física
  Camada de enlace dividida nas subcamadas MAC e LLC (Logical Link Control) (tornar as diversas variações do 802.11 transparentes para a camada de rede)

## Slide 50: Pilha de Protocolos
Parte da pilha de protocolos 802.11

## Slide 51: Camada Física
FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
  Alternância de freqüências de acordo com um gerador pseudo-aleatório
  Tipo de CDMA não utilizado nos padrões 802.11 disponíveis atualmente
802.11b
  Admite taxas de 1; 2; 5,5 e 11 Mbps
  É utilizado o CDMA - DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
  Taxas mais altas são alcançadas enviando-se mais bits em uma seqüência de chips
  Opera na faixa de freqüências ISM de 2,4GHz

## Slide 52: Camada Física
802.11a
  Taxas variam de 6 a 54 Mbps
  É utilizado o OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
  Bits são enviados em 52 subportadoras em paralelo
  Opera na faixa de freqüências ISM de 5 GHz
802.11g
  Taxas podem atingir o máximo de 54 Mbps
  É utilizado o OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
  Opera na faixa de freqüências ISM de 2,4 GHz
  A faixa de freqüência mais baixa permite um alcance maior que o 802.11a

## Slide 53: Camada Física
802.11n
  A versão mais recente disponível
  Utiliza SDM (Spatial Division Multiplexing) juntamente com OFDM
  Taxas de 54Mbps até 600Mbps podem ser alcançadas com o uso de várias antenas
  Técnicas de comunicação MIMO (Multiple Imput Multiple Output) são usadas para separar os sinais no receptor
  Opera na tanto em 2,4 GHz quanto em 5 GHz

## Slide 54: Protocolo MAC 802.11
O 802.11 não utiliza o CSMA/CD
  Um sinal recebido pode ser várias ordens de grandeza mais fraco que o sinal transmitido
  Rádios são em geral half-duplex
A idéia é então evitar colisões em vez de tentar detectá-las
  CSMA/CA (CSMA with Collision Avoidance) – CSMA com prevenção de colisão

## Slide 55: Protocolo MAC 802.11
(a) Problema da estação oculta
(b) Problema da estação exposta

## Slide 56: Protocolo MAC 802.11
Dois modos de operação
  DCF (Função de Coordenação Distribuída)
    CSMA/CA
    Detecção de canal virtual
    Para canais ruidosos a transmissão é fragmentada
  PCF (Função de Coordenação de Ponto)
    Ponto de acesso controla toda a atividade da célula
    Pouco usado na prática
Os dois modos podem coexistir em uma mesma célula

## Slide 57: Protocolo MAC 802.11
CSMA/CA do lado do transmissor
  Se a estação sentir o canal livre durante um intervalo (DIFS) ela transmite o quadro inteiro
  Se o canal estiver ocupado, então:
    Inicia tempo aleatório de recuo (backoff)
    Temporizador conta regressivamente enquanto o canal está ocioso
    Transmite o quadro quando o temporizador expira
    Se não há reconhecimento (ACK), aumenta o intervalo de recuo aleatório e volta ao passo 2

## Slide 58: Protocolo MAC 802.11
CSMA/CA do lado do receptor
  Retorna um reconhecimento (ACK) após um intervalo de tempo (SIFS)
emissor
receptor
DIFS
dados
SIFS
ACK

## Slide 59: Protocolo MAC 802.11
O desempenho de uma rede sem fio pode ser melhorado usando a opção de reserva
  Principalmente quando se deseja transmitir quadros grandes
  Na maioria das vezes essa função não é usada
Um campo do quadro permite que cada estação estime a duração da transmissão em curso e adiem as suas transmissões
  Vetor de alocação de rede (NAV)

## Slide 60: Protocolo MAC 802.11
Uso do canal de escuta virtual usando o CSMA/CA.
C está no alcance de A e D está no alcance de B

## Slide 61: Protocolo MAC 802.11
Rajada de fragmentos (canais ruídosos em que seria provável que um pacote grande fosse mais comprometido.

## Slide 62: Protocolo MAC 802.11
Espaçamento entre quadros no 802.11.

## Slide 63: Estrutura do Quadro 802.11
Quadro 802.11

## Slide 64: Necessidade dos 3 Endereços
Internet
roteador
AP
H1
R1
end. MAC AP end. MAC H1 end. MAC R1
endereço 1
endereço 2
endereço 3
quadro 802.11
end. MAC R1 end. MAC H1
endereço destino
endereço origem
quadro 802.3

## Slide 65: Estrutura do Quadro 802.11
Nas redes sem fio, muitas vezes é essencial economizar energia
  Baterias tem curta duração
O mecanismo básico para economizar energia é baseado em quadros de baliza
  Transmissões periódicas do PA
  Clientes utilizam um bit de gerenciamento na resposta indicando que vão dormir
  O PA armazena o tráfego para esse cliente
  O cliente acorda a cada intervalo de baliza e verifica se há algo armazenado

## Slide 66: Serviços 802.11
Duas categorias de serviços
  Distribuição
    Relacionados ao gerenciamento da associação a células e interação com estações de fora
  Estação
    Atividade dentro da célula

## Slide 67: Serviços 802.11
Serviços de distribuição
  Associação
    Usado para conexão das estações móveis com a estação base
  Desassociação
  Reassociação
    Mudança de estação base
  Distribuição
    Roteamento de quadros
  Integração
    Conversão de quadros para outros tipos de redes

## Slide 68: Serviços 802.11
Serviços de estação
  Autenticação
    Impedir que estações móveis não autorizadas usem o serviço
  Desautenticação
    Saída da rede
  Privacidade
    Criptografia (WEP, WPA2 (WiFi Protected Access 2))
  Entrega de dados
    Entrega sem garantia de confiabilidade

## Slide 69: Redes sem Fio Banda Larga 802.16
O grupo criado pelo IEEE para padronizar redes sem fio banda larga foi o 802.16
  A tecnologia é chamada de WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
O WiMAX agora tem um forte concorrente: as redes de telefonia 3G que oferecem mobilidade

## Slide 70: Redes sem Fio Banda Larga 802.16
Comparação entre 802.11 e 802.16
  802.11
    Redes locais
    Mobilidade é levada em conta
  802.16
    Distâncias típicas são pelo menos 10 vezes maiores que no 802.11
    Mobilidade não era importante, mas se tornou uma preocupação na evolução do padrão
    Maior largura de banda (frequências mais altas são necessárias)
    Qualidade de serviço para multimídia e aplicações em tempo real
    Espectro licenciado em torno de 3,5 GHz ou 2,5 GHz

## Slide 71: Redes sem Fio Banda Larga 802.16
A camada física do WiMax varia de acordo com o padrão
  WiMAX fixo (802.16a) – canais de 3,5 MHz
  WiMAX móvel (802.16e) – canais de 1,25 a 20 MHz
A técnica de transmissão é a OFDM
  Um canal é dividido em subcanais (subportadoras) cada um enviando símbolos em QPSK, QAM-16 ou QAM-64
  Essa técnica é resistente ao desvanecimento

## Slide 72: Redes sem Fio Banda Larga 802.16
Pilha de protocolos

## Slide 73: Redes sem Fio Banda Larga 802.16
Ambiente de transmissão

## Slide 74: Camada Física 802.16
Necessidade de assimetria entre os fluxos de downstream e upstream

## Slide 75: Quadros 802.16
(a) Quadro genérico (b) Quadro de requisição de largura de banda

## Slide 76: Bluetooth
Padrão sem fio para interconectar dispositivos de computação e comunicação e ainda acessórios
Utiliza a mesma frequência do 802.11 (2,4 GHz)
Desenvolvido por um consórcio e padronizado depois pelo IEEE 802.15
A unidade básica de um sistema Bluetooth é uma piconet
  Um nó mestre e até 7 nós escravos ativos situados em uma distância de até 10m
  Podem existir até 255 nós estacionados (inativos)

## Slide 77: Arquitetura Bluetooth
Duas piconets podem ser conectadas para formar uma scatternet.

## Slide 78: Aplicações Bluetooth
Perfis (aplicações) do Bluetooth

## Slide 79: Pilha de Protocolos Bluetooth
Versão 802.15 do Bluetooth

## Slide 80: Quadro Bluetooth
Quadro Bluetooth típico

## Slide 81: Comutação na Camada de Enlace
Necessária para interconectar diferentes LANs
  Geograficamente dispersas
  Divididas de acordo com a organização de um empresa
  Divisão de carga
  Limitação tecnológica devido à distância
  Confiabilidade
  Segurança da informação

## Slide 82: Data Link Layer Switching
Diversas LANs conectadas por um backbone para tratar uma carga total maior que a capacidade de uma única LAN

## Slide 83: Pontes de 802.x para 802.y
Operação de uma ponte de uma LAN 802.11 para uma 802.3.

## Slide 84: Pontes de 802.x para 802.y
Comparação entre os cabeçalhos dos quadros

## Slide 85: Interligação de LANs
Configuração com quatro LANs e duas pontes

## Slide 86: Pontes Spanning Tree
Pontes paralelas transparentes

## Slide 87: Pontes Spanning Tree
(a) LANs Interconectadas. (b) Spanning tree.

## Slide 88: Pontes Remotas
Pontes Remotas para comunicação entre LANs

## Slide 89: Repetidores, Hubs, Pontes, Switches, Roteadors and Gateways
(a) Dispositivos por camada.
(b) Quadros, pacotes e cabeçalhos.

## Slide 90: Repetidores, Hubs, Pontes, Switches, Roteadors and Gateways
(a) Um hub. (b) Uma ponte. (c) Um switch.

## Slide 91: LANs Virtuais
A building with centralized wiring using hubs and a switch.

## Slide 92: LANs Virtuais
(a) 4 LANs organizadas em 2 VLANs, cinza e branco, por 2 pontes. (b) Mesmas 15 máquinas organizadas em 2 VLANs através de switches

## Slide 93: O Padrão IEEE 802.1Q
Interoperação entre as VLANs com os sistemas Ethernet legados.

## Slide 94: O Padrão IEEE 802.1Q
802.3 e 802.1Q