## Slide 1
Capítulo 4 Camada de rede
Nota sobre o uso destes slides ppt:
Estamos disponibilizando estes slides gratuitamente a todos
(professores, alunos, leitores). Eles estão em formato do
PowerPoint para que você possa incluir, modificar e excluir
slides (incluindo este) e o conteúdo do slide, de acordo com
suas necessidades. Eles obviamente representam muito
trabalho da nossa parte. Em retorno pelo uso, pedimos apenas
o seguinte:
Se você usar estes slides (por exemplo, em sala de aula)
sem muita alteração, que mencione sua fonte (afinal, gostamos
que as pessoas usem nosso livro!).
Se você postar quaisquer slides sem muita alteração em um
site Web, que informe que eles foram adaptados dos (ou talvez
idênticos aos) nossos slides, e inclua nossa nota de direito
autoral desse material.
Obrigado e divirta-se! JFK/KWR
Todo o material copyright 1996-2009
J. F Kurose e K. W. Ross, Todos os direitos reservados.
© 2010 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.
slide <number>

## Slide 2: Capítulo 4: Camada de rede
Objetivos do capítulo:
entender os princípios por trás dos serviços da camada de rede:
  modelos de serviço da camada de rede
  repasse versus roteamento
  como funciona um roteador
  roteamento (seleção de caminho)
  lidando com escala
  tópicos avançados: IPv6, mobilidade
instanciação, implementação na Internet

## Slide 3
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador?
4.4 IP: Internet Protocol
  formato do datagrama
  endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
4.5 Algoritmos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distâncias
  roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast

## Slide 4: Camada de rede
segmento de transporte do hosp. emissor ao receptor
o lado emissor encapsula segmentos em datagramas
o lado receptor entre segmentos à camada de transporte
protocolos da camada de rede em cada hosp., roteador
roteador examina campos de cabeçalho em todos os datagramas IP que passam por ele
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física

## Slide 5: Duas importantes funções da camada de rede
repasse: mover pacotes da entrada do roteador para a saída apropriada do roteador
roteamento: determinar rota seguida pelos pacotes da origem ao destino
  algoritmos de roteamento
analogia:
roteamento: processo de planejamento da viagem da origem ao destino
repasse: processo de passar por um único cruzamento

## Slide 6
1
2
3
0111
valor no cab. do pacote chegando
algoritmo de roteamento
tabela de repasse local
valor do cab.
enlace saída
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
Interação entre roteamento
e repasse

## Slide 7: Estabelecimento de conexão
3a função importante em algumas arquiteturas de rede:
  ATM, frame relay, X.25
antes que os datagramas fluam, dois hospedeiros finais e roteadores entre eles estabelecem conexão virtual
  roteadores são envolvidos
serviço de conexão da camada de rede versus transporte:
  rede: entre dois hospedeiros (também pode envolver roteadores entre eles, no caso de VCs)
  transporte: entre dois processos

## Slide 8: Modelo de serviço de rede
P: Que modelo de serviço é o melhor para o “canal” que transporta datagramas do remetente ao destinatário?
exemplo de serviços para datagramas individuais:
entrada garantida
entrega garantida com atraso limitado
exemplo de serviços para fluxo de datagramas:
entrega de datagrama na ordem
largura de banda mínima garantida
restrições sobre mudanças no espaçamento entre pacotes

## Slide 9: Modelos de serviço da camada de rede:

## Slide 10: Capítulo 4: Camada de rede
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador?
4.4 IP: Internet Protocol
  formato do datagrama
  endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
4.5 Algoritmos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distâncias
  roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast

## Slide 11: Serviço com e sem conexão da camada de rede
rede de datagrama fornece serviço sem conexão da camada de rede
rede VC fornece serviço com conexão da camada de rede
análogo aos serviços da camada de transporte, mas:
  serviço: hospedeiro a hospedeiro
  sem escolha: a rede oferece um ou outro
  implementação: no núcleo da rede

## Slide 12: Circuitos virtuais
estabelecimento e término para cada chamada antes que os dados possam fluir
cada pacote carrega identificador VC (não endereço do hospedeiro de destino)
cada roteador no caminho origem-destino mantém “estado” para cada conexão que estiver passando
recursos do enlace e roteador (largura de banda, buffers) podem ser alocados ao VC (recursos dedicados = serviço previsível)
“Caminho da origem ao destino comporta-se como um circuito telefônico”
  com respeito ao desempenho
  ações da rede ao longo do caminho da origem ao destino

## Slide 13: Implementação do VC
um VC consiste em:
  caminho da origem ao destino
  números de VC, um número para cada enlace ao longo do caminho
  entradas em tabelas de repasse nos roteadores ao longo do caminho
pacote pertencente ao VC carrega número do VC (em vez do endereço de destino)
número do VC pode ser alterado em cada enlace
  novo número de VC vem da tabela de repasse

## Slide 14: Tabela de repasse
12
22
32
1
2
3
número do VC
número da interface
tabela de repasse no
roteador noroeste:
Roteadores mantêm informação de estado da conexão!

## Slide 15: Circuitos virtuais: protocolos de sinalização
usados para estabelecer, manter e terminar VC
usados em ATM, frame-relay, X.25
não usados na Internet de hoje
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
1. Inicia chamada
2. Chamada chegando
3. Chamada aceita
4. Chamada conectada
5. Fluxo de dados iniciado
6. Recebe dados

## Slide 16: Redes de datagrama
sem estabelecimento de chamada
na camada de rede
roteadores: sem estado sobre conexões fim a fim
  sem conceito em nível de rede da “conexão”
pacotes repassados usando endereço do hospedeiro de destino
  pacotes entre mesmo par origem-destino podem tomar caminhos diferentes
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
1. Envia dados
2. Recebe dados

## Slide 17: Tabela de repasse
Faixa de endereços de destino Interface de enlace
11001000 00010111 00010000 00000000
até 0
11001000 00010111 00010111 11111111
11001000 00010111 00011000 00000000
até 1
11001000 00010111 00011000 11111111
11001000 00010111 00011001 00000000
até 2
11001000 00010111 00011111 11111111
senão 3
4 bilhões de entradas possíveis

## Slide 18: Concordância do prefixo mais longo
Concordância do prefixo Interface do enlace
11001000 00010111 00010 0
11001000 00010111 00011000 1
11001000 00010111 00011 2
senão 3
DA: 11001000 00010111 00011000 10101010
Exemplos
DA: 11001000 00010111 00010110 10100001
Qual interface?
Qual interface?

## Slide 19: Rede de datagramas ou VC: por quê?
Internet (datagrama)
troca de dados entre computadores
  serviço “elástico”, sem requisitos de temporização estritos
sistemas finais “inteligentes” (computadores)
  pode adaptar, realizar controle, recup. de erros
  simples dentro da rede, complexidade na “borda”
muitos tipos de enlace
  diferentes características
  serviço uniforme difícil
ATM (VC)
evoluída da telefonia
conversação humana:
  requisitos de temporização estritos, confiabilidade
  necessário para serviço garantido
sistemas finais “burros”
  telefones
  complexidade dentro da rede

## Slide 20: Capítulo 4: Camada de rede
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador?
4.4 IP: Internet Protocol
  formato do datagrama
  endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
4.5 Algoritmos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distâncias
  roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast

## Slide 21: Visão geral da arquitetura do roteador
Duas funções principais do roteador:
executar algoritmos/protocolo de roteamento (RIP, OSPF, BGP)
repassar datagramas do enlace de entrada para saída

## Slide 22: Funções da porta de entrada
Comutação descentralizada:
dado destino do datagrama, porta de saída de pesquisa usando tabela de repasse na memória da porta de entrada
objetivo: processamento completo da porta de entrada na ‘velocidade de linha’
fila: se datagramas chegarem mais rápido que taxa de repasse no elemento de comutação
Camada física:
recepção por bit
Camada de enlace de dados:
p. e., Ethernet
ver Capítulo 5

## Slide 23: Comutação por memória
Roteadores de primeira geração:
computadores tradicionais com a comutação via controle direto da CPU
pacote copiado para a memória do sistema
velocidade limitada pela largura de banda da memória (2 travessias de barramento por datagrama)
porta entrada
porta saída
memória
Barramento do sistema

## Slide 24: Comutação por um barramento
datagrama da memória da porta de entrada à memória da porta de saída por um barramento compartilhado
disputa pelo barramento: velocidade da comutação limitada pela largura de banda do barramento
barramento Cisco 5600 de 32 Gbps: velocidade suficiente para roteadores de acesso e corporativos

## Slide 25: Comutação por uma rede de interconexão
contorna limitações de largura de banda do barramento
redes Banya, outras redes de interconexão desenvolvidas inicialmente para conectar processadores no multiprocessador
projeto avançado: fragmenta datagrama em células de tamanho fixo, comuta células através do elemento de comutação
Cisco 12000: comuta 60 Gbps através da rede de interconexão

## Slide 26: Portas de saída
Buffering exigido quando os datagramas chegam do elemento de comutação mais rápido que a taxa de transmissão
Disciplina de escalonamento escolhe entre os datagramas enfileirados para transmissão

## Slide 27: Enfileiramento na porta de saída
buffering quando a taxa de chegada via comutador excede a velocidade da linha de saída
enfileiramento (atraso) e perda devidos a estouro de buffer na porta de saída!

## Slide 28: Quanto armazenamento em buffer?
regra prática da RFC 3439: armazenamento médio em buffer igual à RTT “típica” (digamos, 250 ms) vezes capacidade do enlace C
  p. e., C = enlace de 10 Gps: buffer de 2,5 Gbit
recomendação recente: com N fluxos, armazenamento deve ser igual a
RTT C
.
N

## Slide 29: Enfileiramento da porta de entrada
elemento de comutação mais lento que portas de entrada combinadas -> enfileiramento possível nas filas de entrada
bloqueio de cabeça de fila (HOL) : datagrama enfileirado na frente da fila impede que outros na fila sigam adiante
atraso de enfileiramento e perda devidos a estouro no buffer de entrada

## Slide 30: Capítulo 4: Camada de rede
4.1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador?
4.4 IP: Internet Protocol
  formato do datagrama
  endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
4.5 Algoritmos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distâncias
  roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast

## Slide 31: A camada de rede da Internet
tabela de
repasse
Funções na camada de rede do hospedeiro e roteador:
prots. roteamento
seleção caminho
RIP, OSPF, BGP
protocolo IP
convs. de endereçamento
formato de datagrama
convs. manuseio de pacote
protocolo ICMP
informe de erro
“sinalização” do roteador
Camada de transporte: TCP, UDP
Camada de enlace
Camada física
Camada
de rede

## Slide 32: Capítulo 4: Camada de rede
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador?
4.4 IP: Internet Protocol
  formato do datagrama
  endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
4.5 Algoritmos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distâncias
  roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast

## Slide 33: Formato do datagrama IP
Quanto overhead com TCP?
20 bytes de TCP
20 bytes de IP
= 40 bytes + overhead da camada de aplicação

## Slide 34: Fragmentação e reconstrução do IP
enlaces de rede têm MTU (tamanho máx. transferência) – maior quadro em nível de enlace possível.
  diferentes tipos de enlace, diferentes MTUs
grande datagrama IP dividido (“fragmentado”) dentro da rede
  um datagrama torna-se vários datagramas
  “reconstruído” somente no destino final
  bits de cabeçalho IP usados para identificar, ordenar fragmentos relacionados

## Slide 35
ID
= x
desloc.
= 0
fragflag
= 0
tam.
= 4000
ID
= x
desloc.
= 0
fragflag
= 1
tam.
= 1500
ID
= x
desloc.
= 185
fragflag
= 1
tam.
= 1500
ID
= x
desloc.
= 370
fragflag
= 0
tam.
= 1040
Um datagrama grande torna-se
vários datagramas menores
Exemplo
datagrama de 4000 bytes
MTU = 1500 bytes
1480 bytes no campo de dados
deslocamento =
1480/8

## Slide 36: Capítulo 4: Camada de rede
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador?
4.4 IP: Internet Protocol
  formato do datagrama
  endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
4.5 Algoritmos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distâncias
  roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast

## Slide 37: Endereçamento IP: introdução
endereço IP: identificador de 32 bits para interface de hospedeiro e roteador
interface: conexão entre hospedeiro/ roteador e enlace físico
  roteadores normalmente têm várias interfaces
  hospedeiro normalmente tem uma interface
  endereços IP associados a cada interface
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1

## Slide 38: Sub-redes
endereço IP:
  parte da sub-rede (bits de alta ordem)
  parte do host (bits de baixa ordem)
O que é uma sub-rede?
  dispositivo se conecta à mesma parte da sub- -rede do endereço IP
  pode alcançar um ao outro fisicamente sem roteador intermediário
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
rede consistindo em 3 sub-redes
sub-rede

## Slide 39
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
Receita
para determinar as sub-redes, destaque cada interface de seu hospedeiro ou roteador, criando ilhas de redes isoladas. Cada rede isolada é denominada sub-red
Máscara de sub-rede: /24

## Slide 40
Quantas?
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.2.6
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.2
223.1.7.0
223.1.7.1
223.1.8.0
223.1.8.1
223.1.9.1
223.1.9.2

## Slide 41: Endereçamento IP: CIDR
CIDR: Classless InterDomain Routing (roteamento interdomínio sem classes)
  parte de sub-rede do endereço de tamanho arbitrário
  formato do endereço: a.b.c.d/x, onde x é # bits na parte de sub-rede do endereço
11001000 00010111 00010000 00000000
parte de
sub-rede
parte do
hosp.
200.23.16.0/23

## Slide 42: Endereços IP: como obter um?
P: Como um hospedeiro obtém endereço IP?
fornecido pelo administrador do sistema em um arquivo
  Windows: painel de controle->rede ->configuração->tcp/ip->propriedades
  UNIX: /etc/rc.config
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol: recebe endereço dinamicamente do servidor
  “plug-and-play”

## Slide 43: DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
Objetivo: permitir que o hospedeiro obtenha dinamicamente seu endereço IP do servidor de rede quando se conectar à rede
  pode renovar seu prazo no endereço utilizado
  permite reutilização de endereços (só mantém endereço enquanto conectado e “ligado”)
  aceita usuários móveis que queiram se juntar à rede (mais adiante)
Visão geral do DHCP:
  host broadcasts “DHCP discover” msg [optional]
  servidor DHCP responde com msg “DHCP offer” [opcional]
  hospedeiro requer endereço IP: msg “DHCP request”
  servidor DHCP envia endereço: msg “DHCP ack”
Notes: <number>

## Slide 44: DHCP – cenário cliente/servidor
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
A
B
E
servidor
DHCP
cliente DHCP
chegando precisa de endereço nesta rede
Notes: <number>

## Slide 45
servidor DHCP: 223.1.2.5
cliente
chegando
tempo
Descoberta DHCP
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
Oferta DHCP
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
Lifetime: 3600 secs
Solicitação DHCP
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs
Notes: <number>

## Slide 46: DHCP: mais do que endereço IP
DHCP pode retornar mais do que apenas o endereço IP alocado na sub-rede:
  endereço do roteador do primeiro salto para o cliente
  nome e endereço IP do servidor DNS
  máscara de rede (indicando parte de rede versus hospedeiro do endereço)

## Slide 47: DHCP: exemplo
conexão de laptop precisa do seu endereço IP, endereço do roteador do primeiro salto, endereço do servidor DNS: use DHCP
solicitação DHCP encapsulada no UDP, encapsulada no IP, encapsulado no Ethernet 802.1
broadcast de quadro Ethernet (dest: FFFFFFFFFFFF) na LAN, recebido no roteador rodando DHCP
Ethernet demultiplexado para IP demultiplexado, UDP demultiplexado para DHCP
roteador
(roda DHCP)
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
168.1.1.1

## Slide 48
servidor DCP formula DHCP ACK contendo endereço IP do cliente, endereço IP do roteador do primeiro salto para cliente, nome & endereço IP do servidor DNS
roteador
(roda DHCP)
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
encapsulamento do servidor DHCP, quadro repassado ao cliente, demultiplexando para DHCP no cliente
cliente agora sabe seu endereço IP, nome e endereço IP do servidor DSN, endereço IP do seu roteador do primeiro salto

## Slide 49: DHCP: Saída wireshark (LAN doméstica)
Message type: Boot Reply (2)
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x6b3a11b7
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 192.168.1.101 (192.168.1.101)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option: (t = 53,l = 1) DHCP Message Type = DHCP ACK
Option: (t = 54,l = 4) Server Identifier = 192.168.1.1
Option: (t = 1,l = 4) Subnet Mask = 255.255.255.0
Option: (t = 3,l = 4) Router = 192.168.1.1
Option: (6) Domain Name Server
Length: 12; Value: 445747E2445749F244574092;
IP Address: 68.87.71.226;
IP Address: 68.87.73.242;
IP Address: 68.87.64.146
Option: (t = 15,l = 20) Domain Name = "hsd1.ma.comcast.net."
resposta
Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x6b3a11b7
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option: (t = 53,l = 1) DHCP Message Type = DHCP Request
Option: (61) Client identifier
Length: 7; Value: 010016D323688A;
Hardware type: Ethernet
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Option: (t = 50,l = 4) Requested IP Address = 192.168.1.101
Option: (t = 12,l = 5) Host Name = "nomad"
Option: (55) Parameter Request List
Length: 11; Value: 010F03062C2E2F1F21F92B
1 = Subnet Mask; 15 = Domain Name
3 = Router; 6 = Domain Name Server
44 = NetBIOS over TCP/IP Name Server
……
solicitação

## Slide 50: Endereços IP: como obter um?
P: Como a rede obtém a parte de sub-rede do endereço IP?
R: Recebe parte alocada do espaço de endereços do seu ISP
Bloco do ISP 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20
Organização 0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23
Organização 1 11001000 00010111 00010010 00000000 200.23.18.0/23
Organização 2 11001000 00010111 00010100 00000000 200.23.20.0/23
... ….. …. ….
Organização 7 11001000 00010111 00011110 00000000 200.23.30.0/23

## Slide 51: Endereçamento hierárquico: agregação de rota
“Envie-me qualquer coisa com endereços começando com
200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organização 0
Organização 7
Internet
Organização 1
ISPs-R-Us
“Envie-me qualquer coisa com endereços começando com
199.31.0.0/16”
200.23.20.0/23
Organização 2
.
.
.
.
.
.
Endereçamento hierárquico permite anúncio eficiente da informação de roteamento:

## Slide 52: Endereçamento hierárquico: rotas mais específicas
ISPs-R-Us tem uma rota mais específica para Organização 1
“Envie-me qualquer coisa com endereços começando com
200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organização 0
Organização 7
Internet
Organização 1
ISPs-R-Us
“Envie-me qualquer coisa com endereços começando com 199.31.0.0/16
ou 200.23.18.0/23”
200.23.20.0/23
Organização 2
.
.
.
.
.
.

## Slide 53: Endereçamento IP: a última palavra...
P: Como um ISP recebe bloco de endereços?
R: ICANN: Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers
  aloca endereços
  administra o DNS
  atribui nomes de domínio e resolve disputas

## Slide 54: NAT: Network Address Translation
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
138.76.29.7
rede local
(p. e., rede doméstica)
10.0.0/24
restante da
Internet
datagramas com origem ou destino nesta rede têm
endereço 10.0.0/24 para
origem/destino (como sempre)
todos os datagramas saindo da rede local têm mesmo endereço IP NAT de origem: 138.76.29.7, mas
diferentes números de porta de origem

## Slide 55
motivação: rede local usa apenas um endereço IP no que se refere ao mundo exterior:
  intervalo de endereços não necessário pelo ISP: apenas um endereço IP para todos os dispositivos
  pode mudar os endereços dos dispositivos na rede local sem notificar o mundo exterior
  pode mudar de ISP sem alterar os endereços dos dispositivos na rede local
  dispositivos dentro da rede local não precisam ser explicitamente endereçáveis ou visíveis pelo mundo exterior (uma questão de segurança).

## Slide 56
Implementação: roteador NAT deve:
  enviando datagramas: substituir (endereço IP de origem, # porta) de cada datagrama saindo por (endereço IP da NAT, novo # porta)
    . . . clientes/servidores remotos responderão usando (endereço IP da NAT, novo # porta) como endereço de destino
  lembrar (na tabela de tradução NAT) de cada par de tradução (endereço IP de origem, # porta) para (endereço IP da NAT, novo # porta)
  recebendo datagramas: substituir (endereço IP da NAT, novo # porta) nos campos de destino de cada datagrama chegando por (endereço IP origem, # porta) correspondente, armazenado na tabela NAT

## Slide 57
1: hospedeiro 10.0.0.1
envia datagrama para
128.119.40.186, 80
2: roteador NAT muda endereço de origem do datagrama de
10.0.0.1, 3345 para
138.76.29.7, 5001,
atualiza tabela
3: Resposta chega
endereço destino:
138.76.29.7, 5001
4: roteador NAT muda endereço
de destino do datagrama de
138.76.29.7, 5001 para 10.0.0.1, 3345

## Slide 58
campo de número de porta de 16 bits:
  60.000 conexões simultâneas com um único endereço no lado da LAN!
NAT é controvertido:
  roteadores só devem processar até a camada 3
  viola argumento de fim a fim
    a possibilidade de NAT deve ser levada em conta pelos projetistas da aplicação, p. e., aplicações P2P
  a falta de endereços deverá ser resolvida pelo IPv6

## Slide 59: Problema da travessia da NAT
cliente quer se conectar ao servidor com endereço 10.0.0.1
  endereço do servidor 10.0.0.1 local à LAN (cliente não pode usá-lo como endereço destino)
  apenas um endereço NAT visível externamente: 138.76.29.7
solução 1: configure a NAT estaticamente para repassar as solicitações de conexão que chegam a determinada porta ao servidor
  p. e., (123.76.29.7, porta 2500) sempre repassado para 10.0.0.1 porta 2500
10.0.0.1
10.0.0.4
roteador NAT
138.76.29.7
Client
?

## Slide 60
solução 2: Universal Plug and Play (UPnP) Internet Gateway Device (IGD) Protocol. Permite que o hospedeiro com NAT:
  descubra endereço IP público (138.76.29.7)
  inclua/remova mapeamentos de porta (com tempos de posse)
  ou seja, automatizar configuração estática do mapa de porta NAT
10.0.0.1
10.0.0.4
NAT
router
138.76.29.7
IGD

## Slide 61
solução 3: repasse (usado no Skype)
  cliente com NAT estabelece conexão com repasse
  cliente externo se conecta ao repasse
  repasse liga pacotes entre duas conexões
138.76.29.7
Cliente
10.0.0.1
roteador
NAT
1. conexão com
relay iniciado
pelo hospedeiro de NAT
2. conexão com
relay iniciado pelo cliente
3. relaying
estabelecido

## Slide 62: Capítulo 4: Camada de rede
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador?
4.4 IP: Internet Protocol
  formato do datagrama
  endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
4.5 Algoritmos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distâncias
  roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast

## Slide 63: ICMP: Internet Control Message Protocol
usado por hospedeiros & roteadores para comunicar informações em nível de rede
  relato de erro: hospedeiro, rede, porta, protocolo inalcançável
  eco de solicitação/ resposta (usado por ping)
camada de rede “acima” do IP:
  msgs ICMP transportadas em datagramas IP
mensagem ICMP: tipo, código mais primeiros 8 bytes do datagrama IP causando erro
Tipo Cód, Descrição
0 0 resposta de eco (ping)
3 0 rede de destino inalcançável
3 1 hosp. de destino inalcançável
3 2 protocolo de destino inalcançável
3 3 porta de destino inalcançável
3 6 rede de destino desconhecida
3 7 hosp. de destino desconhecido
4 0 redução da fonte (controle de
congestionamento – não usado)
8 0 solicitação de eco (ping)
9 0 anúncio de rota
10 0 descoberta do roteador
11 0 TTL expirado
12 0 cabeçalho IP inválido

## Slide 64: Traceroute e ICMP
origem envia série de segmentos UDP ao destino
  primeiro tem TTL = 1
  segundo tem TTL = 2 etc.
  número de porta improvável
quando no datagrama chegar no no roteador:
  roteador descarta datagrama
  e envia à origem uma msg ICMP (tipo 11, código 0)
  mensagem inclui nome do roteador & endereço IP
quando a mensagem ICMP chega, origem calcula RTT
traceroute faz isso 3 vezes
Critério de término
segmento UDP por fim chega no hospedeiro de destino
destino retorna pacote ICMP “host inalcançável” (tipo 3, código 3)
quando origem recebe esse ICMP, termina.

## Slide 65: Capítulo 4: Camada de rede
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador?
4.4 IP: Internet Protocol
  formato do datagrama
  endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
4.5 Algoritmos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distâncias
  roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast

## Slide 66: IPv6
motivação inicial: espaço de endereço de 32 bit logo estará completamente alocado
motivação adicional:
  formato de cabeçalho ajuda a agilizar processamento e repasse
  mudanças no capítulo para facilitar QoS
  formato de datagrama IPv6:
  cabeçalho de 40 bytes de tamanho fixo
  fragmentação não permitida

## Slide 67: Cabeçalho IPv6
prioridade: identificar prioridade entre datagramas no fluxo
rótulo de fluxo: identificar datagramas no mesmo “fluxo.”
(conceito de “fluxo” não bem definido)
próximo cabeçalho: identificar protocolo da camada superior para dados

## Slide 68: Outras mudanças do IPv4
soma de verificação: removida inteiramente para reduzir tempo de processamento em cada salto
opões: permitidas, mas fora do cabeçalho, indicadas pelo campo de “Próximo Cabeçalho”
ICMPv6: nova versão do ICMP
  tipos de mensagem adicionais, p. e. “Pacote Muito Grande”
  funções de gerenciamento de grupo multicast

## Slide 69: Transição de IPv4 para IPv6
nem todos os roteadores podem ser atualizados simultaneamente
  sem “dia de conversão”
  como a rede operará com roteadores IPv4 e IPv6 misturados?
implantação de túnel: IPv6 transportado como carga útil no datagrama IPv4 entre roteadores IPv4

## Slide 70: Implantação de túnel
A
B
E
F
IPv6
IPv6
IPv6
IPv6
túnel
Visão lógica:
Visão física:
A
B
E
F
IPv6
IPv6
IPv6
IPv6
IPv4
IPv4

## Slide 71
Visão lógica:
Visão física:

## Slide 72: Capítulo 4: Camada de rede
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador?
4.4 IP: Internet Protocol
  formato do datagrama
  endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
4.5 Algoritmos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distâncias
  roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast

## Slide 73: Interação entre roteamento e repasse
1
2
3
0111
valor no cabeçalho do pacote de chegada
algoritmo de roteamento
tabela de repasse local
valor cab.
enlace saída
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1

## Slide 74: Abstração de grafo
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
Grafo: G = (N,E)
N = conjunto de roteadores = { u, v, w, x, y, z }
E = conjunto de enlaces = { (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) }
Comentário: Abstração de grafo é útil em outros contextos de rede
Exemplo: P2P, onde N é conj. de pares e E é conj. de conexões TCP

## Slide 75: Abstração de grafo: custos
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
c(x,x’) = custo do enlace (x,x’)
- p. e., c(w,z) = 5
custo poderia ser sempre 1, ou
inversamente relacionado à largura ou inversamente relacionado ao congestionamento
Custo do caminho (x1, x2, x3,…, xp) = c(x1,x2) + c(x2,x3) + … + c(xp-1,xp)
Pergunta: Qual é o caminho de menor custo entre u e z?
algoritmo de roteamento: algoritmo que encontra o caminho de menor custo

## Slide 76: Classificação do algoritmo de roteamento
informação global ou descentralizada?
global:
todos os roteadores têm topologia completa, informação de custo do enlace
algoritmos de “estado do enlace”
descentralizada:
roteador conhece vizinhos conectados fisicamente, custos de enlace para vizinhos
processo de computação iterativo, troca de informações com vizinhos
algoritmos de “vetor de distância”
Estático ou dinâmico?
estático:
rotas mudam lentamente com o tempo
dinâmico:
rotas mudam mais rapidamente
  atualização periódica
  em resposta a mudanças no custo do enlace

## Slide 77: Capítulo 4: Camada de rede
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador?
4.4 IP: Internet Protocol
  formato do datagrama
  endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
4.5 Algoritmos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distâncias
  roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast

## Slide 78: Algoritmo de roteamento de estado do enlace
algoritmo de Dijkstra
nova topologia, custos de enlace conhecidos de todos os nós
  realizado por “broadcast de estado do enlace”
  todos os nós têm a mesma informação
calcula caminhos de menor custo de um nó (“origem”) para todos os outros nós
  da tabela de repasse para esse nó
iterativo: após k iterações, sabe caminho de menor custo para k destinos
notação:
c(x,y): custo do enlace do nó x até y; = ∞ se não forem vizinhos diretos
D(v): valor atual do custo do caminho da origem ao destino v
p(v): nó predecessor ao longo do caminho da origem até v
N': conjunto de nós cujo caminho de menor custo é definitivamente conhecido

## Slide 79: Algoritmo de Dijkstra
1 Inicialização:
2 N' = {u}
3 para todos os nós v
4 se v adjacente a u
5 então D(v) = c(u,v)
6 senão D(v) = ∞
7
8 Loop
9 acha w não em N' tal que D(w) é mínimo
10 acrescenta w a N'
11 atualiza D(v) para todo v adjacente a w e não em N' :
12 D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )
13 /* novo custo para v é custo antigo para v ou custo conhecido
14 do caminho mais curto para w + custo de w para v */
15 até todos os nós em N'

## Slide 80: Algoritmo de Dijkstra: exemplo
Etapa
0
1
2
3
4
5
N'
u
ux
uxy
uxyv
uxyvw
uxyvwz
D(v),p(v)
2,u
2,u
2,u
D(x),p(x)
1,u
D(y),p(y)
∞
2,x
D(z),p(z)
∞
∞
4,y
4,y
4,y
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
D(w),p(w)
5,u
4,x
3,y
3,y

## Slide 81: Algoritmo de Dijkstra: exemplo (2)
u
y
x
w
v
z
árvore resultante do caminho mais curto a partir de u:
v
x
y
w
z
(u,v)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
destino
enlace
tabela de repasse resultante em u:

## Slide 82: Algoritmo de Dijkstra, discussão
complexidade do algoritmo: n nós
cada iteração: precisa verificar todos os nós, w, não em N
n(n+1)/2 comparações: O(n2)
implementações mais eficientes possíveis: O(nlogn)
oscilações possíveis:
p. e., custo do enlace = quantidade de tráfego transportado
A
D
C
B
1
1+e
e
0
e
1
1
0
0
A
D
C
B
2+e
0
0
0
1+e
1
A
D
C
B
0
2+e
1+e
1
0
0
A
D
C
B
2+e
0
e
0
1+e
1
inicialmente
… recalcula
roteamento
… recalcula
… recalcula

## Slide 83: Capítulo 4: Camada de rede
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador?
4.4 IP: Internet Protocol
  formato do datagrama
  endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
4.5 Algoritmos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distâncias
  roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast

## Slide 84: Algoritmo de vetor de distância
Equação de Bellman-Ford (programação dinâmica)
defina
dx(y) : = custo do caminho de menor custo de x para y
depois
dx(y) = min {c(x,v) + dv(y) }
onde min assume todos os vizinhos v de x
v

## Slide 85: Exemplo de Bellman-Ford
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
claramente, dv(z) = 5, dx(z) = 3, dw(z) = 3
du(z) = min { c(u,v) + dv(z),
c(u,x) + dx(z),
c(u,w) + dw(z) }
= min {2 + 5,
1 + 3,
5 + 3} = 4
nó que alcança mínimo é o próximo salto
no caminho mais curto ➜ tabela de repasse
equação B-F diz:

## Slide 86: Algoritmo de vetor de distância
Dx(y) = estimativa do menor custo de x para y
nó x sabe custo de cada vizinho v: c(x,v)
nó x mantém vetor de distância Dx = [Dx(y): y є N ]
nó x também mantém vetor de distância de seus vizinhos
  para cada vizinho v, x mantém Dv = [Dv(y): y є N ]

## Slide 87: Algoritmo de vetor de distância (4)
ideia básica:
de tempos em tempos, cada nó envia sua própria estimativa de vetor de distância aos vizinhos
assíncrono
quando um nó x recebe nova estimativa DV do vizinho, ele atualiza seu próprio DV usando a equação de B-F:
Dx(y) ← minv{c(x,v) + Dv(y)} para cada nó y ∊ N
sob condições modestas, naturais, a estimativa Dx(y) converge para o menor custo real dx(y)

## Slide 88: Algoritmo de vetor de distância (5)
iterativo, assíncrono: cada iteração local causada por:
mudança de custo do enlace local
mensagem de atualização do DV do vizinho
distribuído:
cada nó notifica os vizinhos apenas quando seu DV muda
  vivinhos, então, notificam seus vizinhos, se necessário
espera (mudança no custo do enlace local ou msg do vizinho)
recalcula estimativas
se DV a qualquer destino tiver mudado, notifica vizinhos
Cada nó:

## Slide 89
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
de
custo para
de
de
x y z
x
y
z
0
de
custo para
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
custo para
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
custo para
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
tempo
x
z
1
2
7
y
tabela nó x
tabela nó y
tabela nó z
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) + Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
3
2

## Slide 90
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
de
custo para
de
de
x y z
x
y
z
0 2 3
de
x y z
x
y
z
0 2 3
de
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
x y z
x
y
z
0 2 7
de
x y z
x
y
z
0 2 3
de
x y z
x
y
z
0 2 3
de
x y z
x
y
z
0 2 7
de
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
2 0 1
7 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
tempo
x
z
1
2
7
y
tabela nó x
tabela nó y
tabela nó z
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) + Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
custo para
custo para
custo para
custo para
custo para
custo para
custo para
custo para

## Slide 91: Vetor de distância: mudanças de custo do enlace
mudanças de custo do enlace:
nó detecta mudança de custo no enlace local
atualiza informação de roteamento, recalcula vetor de distância
se DV mudar, notifica vizinhos
“boas notícias correm rápido”
x
z
1
4
50
y
1
no tempo t0, y detecta a mudança do custo do enlace, atualiza
seu DV e informa aos seus vizinhos.
no tempo t1, z recebe a atualização de y e atualiza sua tabela.
Calcula um novo custo mínimo para x e envia seu DV aos vizinhos.
no tempo t2, y recebe a atualização de z e atualiza sua tabela
de distância. Menores custos de y não mudam, e daí y não envia qualquer mensagem a z.

## Slide 92
mudanças de custo do enlace:
boas notícias correm rápido
más notícias correm lento – problema da “contagem até o infinito”!
44 iterações antes que o algoritmo estabilize: ver texto
reverso envenenado:
se Z passa por Y para chegar a X:
  Z diz a Y que sua distância (de Z) até X é infinita (de modo que Y não roteará para X passando por Z)
isso solucionará completamente o problema da contagem até o infinito?
x
z
1
4
50
y
60

## Slide 93: Comparação dos algoritmos LS e DV
complexidade da mensagem
LS: com n nós, E enlaces, O(nE) mensagens enviadas
DV: troca apenas entre vizinhos
  tempo de convergência varia
velocidade de convergência
LS: algoritmo O(n2) requer O(nE) mensagens
  pode ter oscilações
DV: tempo de convergência varia
  podem ser loops de roteamento
  problema da contagem até o infinito
robustez: o que acontece se roteador der defeito?
LS:
  nó pode anunciar custo do enlace incorreto
  cada nó calcula apenas sua própria tabela
DV:
  nó DV pode anunciar custo do caminho incorreto
  tabela de cada nó usada por outros
    erro se propaga pela rede

## Slide 94: Capítulo 4: Camada de rede
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador?
4.4 IP: Internet Protocol
  formato do datagrama
  endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
4.5 Algoritmos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distâncias
  roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast

## Slide 95: Roteamento hierárquico
escala: com 200 milhões de destinos:
não pode armazenar todos os destinos nas tabelas de roteamento!
troca de tabela de roteamento atolaria os enlaces!
autonomia administrativa
Internet = rede de redes
cada administrador de rede pode querer controlar o roteamento em sua própria rede
nosso estudo de roteamento até aqui – o ideal:
todos os roteadores idênticos
rede “achatada”
… não acontece na prática

## Slide 96
roteadores agregados em regiões, “sistemas autônomos” (AS)
roteadores no mesmo AS rodam o mesmo protocolo de roteamento
  protocolo de roteamento “intra-AS”
  roteadores em ASes diferentes podem executar protocolo de roteamento intra-AS diferente
roteador de borda
Enlace direto com roteador em outro AS

## Slide 97: ASes interconectados
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
algoritmo de roteamento intra-AS
tabela de repasse
3c
tabela de repasse configurada por algoritmo de roteamento intra e inter-AS
  intra-AS define entradas para destinos internos
  inter-AS & intra-AS definem entradas para destinos externos
algoritmo de roteamento inter-AS

## Slide 98: Tarefas inter-AS
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
suponha que roteador no AS1 recebe datagrama destinado para fora do AS1:
  roteador deve encaminhar pacote ao roteador de borda, mas qual?
AS1 deve:
descobrir quais destinos são alcançáveis por AS2 e quais por AS3
propagar essa informação de acessibilidade a todos os roteadores no AS1
Tarefa do roteamento inter-AS!

## Slide 99: Exemplo: definindo tabela de repasse no roteador 1d
suponha que AS1 descubra (pelo protocolo inter-AS) que a sub- -rede x é alcançável via AS3 (gateway 1c), mas não via AS2.
protocolo inter-AS propaga informação de acessibilidade a todos os roteadores internos.
roteador 1d determina pelo roteamento intra-AS informação de que sua interface I está no caminho de menor custo para 1c.
  instala entrada da tabela de repasse (x,I)
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
x
…

## Slide 100: Exemplo: escolhendo entre múltiplos ASes
agora suponha que o AS1 descubra pelo protocolo inter-AS que a sub-rede x pode ser alcançada por AS3 e por AS2.
para configurar a tabela de repasse, roteador 1d deve determinar para que gateway ele deve repassar os pacotes para o destino x.
  isso também é tarefa do protocolo de roteamento inter-AS!
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
x
…
…

## Slide 101
Pelo protocolo inter- -AS, descobre que sub-rede x é alcançável por vários gateways
Use informação de roteamento do prot. intra-AS para determinar custos de caminhos de menor custo a cada gateway
Roteamento da batata quente:
escolha o gateway
que tem o menor custo
Determine pela tabela
de repasse a interface I que leva ao gateway de menor custo. Inclua (x,I) na tabela de repasse
agora suponha que AS1 descubra pelo protocolo inter-AS que sub-rede x pode ser alcançada por AS3 e por AS2.
para configurar a tabela de repasse, o roteador 1d deve determinar para qual gateway deve repassar pacotes para destino x.
  isso também é tarefa do protocolo de roteamento inter-AS!
roteamento da batata quente: envia pacote para o mais próximo dos dois roteadores.

## Slide 102: Capítulo 4: Camada de rede
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador?
4.4 IP: Internet Protocol
  formato do datagrama
  endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
4.5 Algoritmos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distâncias
  roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast

## Slide 103: Roteamento intra-AS
também conhecido como Interior Gateway Protocols (IGP)
protocolos de roteamento intra-AS mais comuns:
  RIP: Routing Information Protocol
  OSPF: Open Shortest Path First
  IGRP: Interior Gateway roteamento Protocol (proprietário da Cisco)

## Slide 104: Capítulo 4: Camada de rede
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador?
4.4 IP: Internet Protocol
  formato do datagrama
  endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
4.5 Algoritmos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distâncias
  roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast

## Slide 105: RIP (Routing Information Protocol)
algoritmo de vetor de distância
incluído na distribuição BSD-UNIX em 1982
métrica de distância: # de saltos (máx. = 15 saltos)
D
C
B
A
u
v
w
x
y
z
destino saltos
u 1
v 2
w 2
x 3
y 3
z 2
Do roteador A às sub-redes:

## Slide 106: Anúncios RIP
vetores de distância: trocados entre vizinhos a cada 30 s por meio de mensagem de resposta (também conhecida como anúncio)
cada anúncio: lista de até 25 sub-redes de destino dentro do AS

## Slide 107: RIP: Exemplo
Rede de destino Roteador seguinte Núm. saltos até dest. w A 2
y B 2
z B 7
x -- 1
…. …. ....
w
x
y
z
A
C
D
B
tabela de roteamento/repasse em D

## Slide 108
Rede de destino Roteador seguinte Núm. saltos até dest.
w A 2
y B 2
z B A 7 5
x -- 1
…. …. ....
tabela de roteamento/repasse em D
w
x
y
z
A
C
D
B
Destino Próx. saltos
w - 1
x - 1
z C 4
…. … ...
anúncio de A para D

## Slide 109: RIP: falha e recuperação do enlace
se nenhum anúncio for ouvido após 180 s --> vizinho/enlace declarado morto
  rotas via vizinho invalidadas
  novos anúncios enviados aos vizinhos
  vizinhos por sua vez enviam novos anúncios (se não houver tabelas alteradas)
  informação de falha do enlace rapidamente (?) se propaga para rede inteira
  reversão envenenada usada para impedir loops de pingue-pongue (distância infinita = 16 saltos)

## Slide 110: Processamento de tabela RIP
tabelas de roteamento RIP controladas por processo em nível de aplicação chamado routed (daemon)
anúncios enviados em pacotes UDP, repetidos periodicamente
física
enlace
rede tabela (IP) repasse
transporte
(UDP)
routed
física
enlace
rede
(IP)
transporte
(UDP)
routed
tabela
repasse

## Slide 111: Capítulo 4: Camada de rede
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador?
4.4 IP: Internet Protocol
  formato do datagrama
  endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
4.5 Algoritmos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distâncias
  roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast

## Slide 112: OSPF (Open Shortest Path First)
“open”: publicamente disponível
usa algoritmo Link State
  disseminação de pacote LS
  mapa de topologia em cada nó
  cálculo de rota usando algoritmo de Dijkstra
anúncio OSPF transporta uma entrada por roteador vizinho
anúncios disseminados ao AS inteiro (com inundação)
  transportados nas mensagens OSPF diretamente por IP (em vez de TCP ou UDP)

## Slide 113: Recursos “avançados” do OSPF (não no RIP)
segurança: todas as mensagens OSPF autenticadas (para impedir intrusão maliciosa)
múltiplos caminhos de mesmo custo permitidos (apenas um caminho no RIP)
para cada enlace, múltiplas métricas de custo para diferentes TOS (p. e., custo de enlace de satélite definido “baixo” para melhor esforço; alto para tempo real)
suporte integrado para uni e multicast:
  Multicast OSPF (MOSPF) usa mesma base de dados de topologia que o OSPF
OSPF hierárquico em grandes domínios

## Slide 114
hierarquia em dois níveis: área local, backbone.
  anúncios de estado do enlace somente na área
  cada nó tem topologia de área detalhada; somente direção conhecida (caminho mais curto) para redes em outras áreas.
roteadores de borda: “resumem” distâncias às redes na própria área, anunciam para outros roteadores de borda.
roteadores de backbone: executam roteamento OSPF limitado ao backbone.
roteadores de fronteira: conectam-se a outros AS’s.

## Slide 115: Capítulo 4: Camada de rede
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador?
4.4 IP: Internet Protocol
  formato do datagrama
  endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
4.5 Algoritmos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distâncias
  roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast

## Slide 116: Roteamento inter-AS da Internet: BGP
BGP (Border Gateway Protocol): o padrão de fato
BGP oferece a cada AS um meio de:
  obter informação de acessibilidade da sub-rede a partir de ASs vizinhos.
  propagar informação de acessibilidade a todos os roteadores internos ao AS.
  determinar rotas “boas” para sub-redes com base na informação e política de acessibilidade.
permite que a sub-rede anuncie sua existência ao resto da Internet: “Estou aqui”

## Slide 117: Fundamentos do BGP
pares de roteadores (pares BGP) trocam informações de roteamento nas conexões TCP semipermanentes: sessões BGP
  sessões BGP não precisam corresponder a enlaces físicos
quando AS2 anuncia um prefixo para AS1:
  AS2 promete que repassará datagramas para esse prefixo
  AS2 pode agregar prefixos em seu anúncio
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
sessão eBGP
sessão iBGP

## Slide 118: Distribuindo informações de atingibilidade
usando sessão eBGP entre 3a e 1c, AS3
envia informação de atingibilidade do prefixo a AS1.
  1c pode então usar iBGP para distribuir nova informação de prefixo a todos os roteadores em AS1
  1b pode então reanunciar nova informação de atingibilidade para AS2 por sessão 3BGP 1b-para-2a
quando roteador descobre novo prefixo, ele cria entrada para prefixo em sua tabela de repasse.
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
sessão eBGP
sessão iBGP

## Slide 119: Atributos de caminho & rotas BGP
prefixo anunciado inclui atributos BGP.
  prefixo + atributos = “rota”
dois atributos importantes:
  AS-PATH: contém ASs através dos quais o anúncio do prefixo passou: p. e., AS 67, AS 17
  NEXT-HOP: indica roteador específico do AS interno para AS do próximo salto (podem ser múltiplos enlaces para AS atual até AS do próximo salto)
quando o roteador de borda recebe anúncio de rota, usa política de importação para aceitar/declinar.

## Slide 120: Seleção de rota BGP
roteador pode aprender sobre mais de 1 rota para algum prefixo. Roteador deve selecionar rota
regras de eliminação:
  atributo do valor de preferência local: decisão política
  AS-PATH mais curto
  roteador NEXT-HOP mais próximo: roteamento batata quente
  critérios adicionais

## Slide 121: Mensagens BGP
Mensagens BGP trocadas usando TCP.
Mensagens BGP:
  OPEN: abre conexão TCP com par e autentica remetente
  UPDATE: anuncia novo caminho (ou retira antigo)
  KEEPALIVE mantém conexão viva na ausência de UPDATES; também envia ACK para solicitação OPEN
  NOTIFICATION: informa erros na msg anterior; também usada para fechar conexão

## Slide 122: Política de roteamento BGP
A, B, C são redes do provedor
X, W, Y são clientes (de redes do provedor)
X é dual-homed: conectada a duas redes
  X não quer rotear a partir de B por meio de X para C
  .. logo, X não anunciará a B uma rota para C
A
B
C
W
X
Y
legenda:
rede do
cliente
rede do
provedor

## Slide 123: Política de roteamento BGP (2)
A anuncia caminho AW para B
B anuncia caminho BAW para X
B deve anunciar caminho BAW para C?
  de forma alguma! B não recebe “retorno” para roteamento CBAW; nem W nem C são clientes de B
  B quer forçar C a rotear para W por meio de A
  B quer rotear apenas para/de seus clientes!
A
B
C
W
X
Y
legenda:
rede do
cliente:
rede do
provedor

## Slide 124: Por que roteamento intra e inter-AS diferente?
política:
inter-AS: admin deseja controle sobre como seu tráfego é roteado, quem roteia através de sua rede
intra-AS: único admin, de modo que nenhuma decisão política é necessária
escala:
roteamento hierárquico salva tamanho de tabela, tráfego de atualização reduzido
desempenho:
intra-AS: pode focalizar no desempenho
inter-AS: política pode dominar sobre desempenho

## Slide 125: Capítulo 4: Camada de rede
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador?
4.4 IP: Internet Protocol
  formato do datagrama
  endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
4.5 Algoritmos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distâncias
  roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast

## Slide 126: Roteamento broadcast
R1
R2
R3
R4
duplicação de fonte
R1
R2
R3
R4
duplicação
na rede
criação/transmissão de duplicata
duplicata
duplicata
entrega pacotes da fonte para todos
os outros nós
duplicação de fonte é ineficaz:
duplicação de fonte: como a fonte determina endereços de destinatário?

## Slide 127: Duplicação dentro da rede
inundação: quando o nó recebe pacote de broadcast, envia cópia para todos os vizinhos
  problemas: ciclos & tempestade de broadcast
inundação controlada: nó só transmite pacote se não tiver transmitido algum pacote antes
  nó registra ids de pacote já transmitidos por broadcast
  ou repasse pelo caminho inverso (RPF): só repassa pacote se chegasse no caminho mais curto entre nó e fonte
spanning tree
  nenhum pacote redundante recebido por qualquer nó

## Slide 128: Spanning Tree
A
B
G
D
E
c
F
A
B
G
D
E
c
F
(a) broadcast iniciado em A
(b) broadcast iniciado em D
primeiro construa uma spanning tree
nós repassam cópias apenas ao longo da spanning tree

## Slide 129: Spanning Tree: criação
A
B
G
D
E
c
F
1
2
3
4
5
construção passo a passo da spanning tree
A
B
G
D
E
c
F
(b) spanning tree construída
nó central
cada nó envia mensagem de unicast conjunto para nó central
  mensagem encaminhada até que chegue a um nó já pertencente à spanning tree

## Slide 130: Roteamento multicast: declaração do problema
objetivo: achar uma árvore (ou árvores) conectando roteadores que têm membros do grupo mcast local
  árvore: nem todos os caminhos entre roteadores são usados
  baseado em fonte: árvore diferente de cada emissor aos receptores
  árvore compartilhada: mesma árvore usada por todos os membros do grupo
árvore compartilhada
árvores baseadas na fonte
Notes: <number>
Notes:
3.3 Camada de rede: Multicast roteamento Algorithms 3-9

## Slide 131: Técnicas para criação de árvores mcast
técnicas:
árvore baseada na fonte: uma árvore por fonte
  árvores de caminho mais curto
  repasse pelo caminho inverso
árvore compartilhada pelo grupo: grupo usa uma árvore
  spanning mínimo (Steiner)
  árvores baseadas no centro
…primeiro vemos as técnicas básicas, depois protocolos específicos que adotam essas técnicas
Notes: <number>
Notes:
3.3 Camada de rede: Multicast roteamento Algorithms 3-11

## Slide 132: Árvore de caminho mais curto
árvore de repasse multicast: árvore de rotas do caminho mais curto da fonte a todos os receptores
  algoritmo de Dijkstra
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
2
1
6
3
4
5
i
roteador com membro de grupo conectado
roteador sem membro de grupo conectado
enlace usado para repasse,
i indica enlace de ordem
acrescentado pelo algoritmo
LEGENDA
S: fonte
Notes: <number>
Notes:
3.3 Camada de rede: Multicast roteamento Algorithms 3-12

## Slide 133: Repasse de caminho mais curto
se (datagrama mcast recebido no enlace de chegada no caminho mais curto de volta ao centro)
então inunda datagrama em todos os enlaces saindo
senão ignora datagrama
conta com conhecimento do roteador do caminho de unicast mais curto dele para o remetente
cada roteador tem comportamento de repasse simples:
Notes: <number>
Notes:
3.3 Camada de rede: Multicast roteamento Algorithms 3-13

## Slide 134: Repasse de caminho inverso: exemplo
resultado é uma SPT inversa específica da fonte
  pode ser uma escolha ruim com enlaces assimétricos
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
roteador com membro de grupo conectado
roteador sem membro de grupo conectado
datagrama será repassado
LEGENDA
S: fonte
datagrama não será repassado
Notes: <number>
Notes:
3.3 Camada de rede: Multicast roteamento Algorithms 3-14

## Slide 135: Reverse Path repasse: poda
árvore de repasse contém subárvores sem membros de grupo de multicast
  não precisa repassar datagramas adiante dele na subárvore
  msgs de “poda” enviadas antes dele pelo roteador sem membros de grupo adiante dele
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
roteador com membro de grupo conectado
roteador sem membro de grupo conectado
mensagem de poda
LEGENDA
S: fonte
enlaces com repasse multicast
P
P
P
Notes: <number>
Notes:
3.3 Camada de rede: Multicast roteamento Algorithms 3-15

## Slide 136: Árvore compartilhada: árvore de Steiner
árvore de Steiner: árvore de custo mínimo conectando todos os roteadores com membros de grupo conectados
Problema sendo NP-completo
existe excelente heurística
não usada na prática:
  complexidade computacional
  necessário informações sobre a rede inteira
  monolítica: executada novamente sempre que um roteador precisa se juntar/sair
Notes: <number>
Notes:
1. See L. Wei and D. Estrin, “A Comparison of multicast trees and algorithms,” TR USC-CD-93-560, Dept. Computer Science, University of California, Sept 1993 for a comparison of heuristic approaches.
3.3 Camada de rede: Multicast roteamento Algorithms 3-16

## Slide 137: Árvores baseadas no centro
uma árvore de distribuição compartilhada por todos
um roteador identificado como “centro” da árvore
para se juntar:
  roteador de borda envia msg de ingresso unicast endereçada ao roteador do centro
  msg de ingresso “processada” por roteadores intermediários e repassada para o centro
  msg de ingresso ou alcança rama da árvore existente para este centro ou chega no centro
  caminho tomado pela msg de ingresso torna-se novo ramo da árvore para este roteador
Notes: <number>
Notes:
1. It’s always nice to see a PhD dissertation with impact. The earliest discussion of center-based trees for multicast appears to be D. Wall, “Mechanisms for Broadcast and Selective Broadcast,” PhD dissertation, Stanford U., June 1980.
3.3 Camada de rede: Multicast roteamento Algorithms 3-17

## Slide 138: Árvores baseadas no centro: exemplo
considere R6 escolhido como centro:
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
roteador com membro de
grupo conectado
roteador sem membro de grupo conectado
ordem do caminho em que mensagens de ingresso são geradas
LEGENDA
2
1
3
1
Notes: <number>
Notes:
3.3 Camada de rede: Multicast roteamento Algorithms 3-18

## Slide 139: Roteamento multicasting da Internet: DVMRP
DVMRP: Distance Vector Multicast Routing Protocol, RFC1075
inundação e poda: repasse de caminho inverso, árvore baseada na fonte
  árvore RPF baseada nas próprias tabelas de roteamento do DVMRP construídas pela comunicação de roteadores DVMRP
  sem suposições sobre unicast subjacente
  datagrama inicial para grupo multicast inundado para toda parte por meio de RPF
  roteadores não querendo agrupar: enviam mensagens de poda para roteadores antes dele
Notes: <number>
Notes:
D. Waitzman, S. Deering, C. Partridge, “Distance Vector Multicast roteamento Protocol,” RFC 1075, Nov. 1988. The version of DVMRP in use today is considerably enhanced over the RFC1075 spec.
A more up-to-date “work-in-progress” defines a version 3 of DVMRP: T. Pusateri, “Distance Vector Multicast roteamento Protocol,” work-in-progress, draft-ietf-idmr-v3-05.ps
3.4 Camada de rede: Internet Multicast roteamento Algorithms 3-20

## Slide 140
estado soft: roteador DVMRP periodicamente (1 min.) “esquece” que os ramos são podados:
  dados multicast novamente fluem pelo ramo não podado
  roteador adiante: poda novamente ou então continua a receber dados
roteadores podem rapidamente ser enxertados à árvore
  seguindo ingresso IGMP na folha
alguns detalhes
  normalmente implementado em roteadores comerciais
  roteamento Mbone é feito usando DVMRP
Notes: <number>
Notes:
1. See www.mbone.com/mbone/routers.html for a (slightly outdatet) list of multicast capable routers (supporting DVMPR as well as other protocols) from various vendors.
2. ftp://parcftp.xerox.com/pub/net-research/ipmulti for circa 1996 public copy “mrouted” v3.8 of DVMRP roteamento software for various workstation roteamento platforms.
3.4 Camada de rede: Internet Multicast roteamento Algorithms 3-21

## Slide 141: Tunelamento
P: Como conectar “ilhas” de roteadores multicast em um “mar” de roteadores unicast?
datagrama multicast encapsulado dentro do datagrama “normal” (não endereçado por multicast)
datagrama IP normal enviado por “túnel” via unicast IP regular ao roteador multicast receptor
roteador multicast receptor encapsula para receber datagrama multicast
topologia física
topologia lógica
Notes: <number>
Notes:
For a general discussion of IP encapsulation, see C. Perkins, “IP Encapsulation within IP,” RFC 2003, Oct. 1996.
The book S. Bradner, A Mankin, “Ipng: Internet protocol next generation,” Addison Wesley, 1995 has a very nice discussion of tunneling
Tunneling can also be used to connect islands of IPv6 capable routers in a sea IPv4 capable routers. The long term hope is that the sea evaporates leaving only lands of IPv6!
3.4 Camada de rede: Internet Multicast roteamento Algorithms 3-22

## Slide 142: PIM: Protocol Independent Multicast
não depende de qualquer algoritmo de roteamento unicast específico (funciona com todos)
dois cenários de distribuição multicast diferentes:
denso:
membros do grupo densamente compactados, muito próximos
largura de banda mais farta
esparso:
# redes com membros do grupo pequeno em relação ao # total de redes
membros do grupo “bastante dispersos”
largura de banda não farta
Notes: <number>
Notes:
a very readable discussion of the PIM architecture is S. Deering, D. Estrin, D. Faranacci, V. Jacobson, C. Liu, L. Wei, “The PIM Architecture for Wide Area Multicasting,” IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 4, No. 2, April 1996.
D. Estrin et al, PIM-SM: Protocol Specification, RFC 2117, June 1997
S. Deering et al, PIM Version 2, Dense Mode Specification, work in progress, draft-ietf-idmr-pim-dm-05.txt
PIM is implemented in Cisco routers and has been deployed in UUnet as part of their streaming multimedia delivery effort. See S. LaPolla, “IP Multicast makes headway among ISPs,” PC Week On-Line, http://www.zdnet.com/pcweek/news/1006/06isp.html
3.4 Camada de rede: Internet Multicast roteamento Algorithms 3-25

## Slide 143: Consequências da dicotomia esparso-denso:
denso
inclusão no grupo pelos roteadores assumida até que roteadores se juntem explicitamente
construção sobre árvore multicast controlada por dados (p. e., RPF)
largura de banda e processamento de roteador não no grupo desperdiçadores
esparso:
membros não incluídos até que roteadores se juntem explicitamente
construção de árvore multicast controlada pelo destinatário (p. e., baseada no centro)
largura de banda e processamento de roteador não no grupo conservadores
Notes: <number>
Notes:
3.4 Camada de rede: Internet Multicast roteamento Algorithms 3-26

## Slide 144: PIM - modo denso
RPF inundar e podar, semelhante ao DVMRP mas
protocolo unicast subjacente oferece informação de RPF para datagrama que chega
fluxo adiante menos complicado (menos eficiente) que DVMRP reduz dependência do algoritmo de roteamento subjacente
tem mecanismo de protocolo para o roteador detectar que é um roteador de nó folha
Notes: <number>
Notes:
3.4 Camada de rede: Internet Multicast roteamento Algorithms 3-27

## Slide 145: PIM – modo esparso
enfoque baseado em centro
roteador envia msg de ingresso ao Rendezvous Point (RP)
  roteadores intermediários atualizam estado e encaminham ingresso
após ingressar via RP, roteador pode passar para árvore específica da fonte
  maior desempenho: menor concentração, caminhos mais curtos
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
ingresso
ingresso
ingresso
todos os dados
multicast do ponto de rendezvous
ponto de rendezvous
Notes: <number>
Notes:
3.4 Camada de rede: Internet Multicast roteamento Algorithms 3-28

## Slide 146
remetente(s):
dados unicast ao RP, que distribui pela árvore com raiz no RP
RP pode estender árvore multicast para antes dele, até a fonte
RP pode enviar msg parar se não houver destinatários conectados
  “ninguém está ouvindo!”
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
ingresso
ingresso
ingresso
todos os dados
multicast do ponto de rendezvous
ponto de rendezvous
Notes: <number>
Notes:
3.4 Camada de rede: Internet Multicast roteamento Algorithms 3-29

## Slide 147: Capítulo 4: Resumo
4. 1 Introdução
4.2 Redes de circuitos virtuais e de datagramas
4.3 O que há dentro de um roteador?
4.4 IP: Internet Protocol
  formato do datagrama
  endereçamento IPv4
  ICMP
  IPv6
4.5 Algoritmos de roteamento
  estado de enlace
  vetor de distâncias
  roteamento hierárquico
4.6 Roteamento na Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Roteamento broadcast e multicast